乳酸酯清洗剂

乳酸酯清洗剂的英文名为cleaner of lactate。乳酸又称2－羟基丙酸和丙醇酸，其特点是在分子中含有羟基，所以具有较好的亲水性。一般羧酸生成的酯类多是不溶于水的，但乳酸酯有一定的水溶性。常用的乳酸酯清洗剂是乳酸乙酯，由于乳酸酯分子间可通过羟基形成氢键，所以比一般酯类的沸点高，常用的乳酸酯清洗剂的沸点范围在（145～190摄氏度）因此虽然可燃，但具有良好的安全性。乳酸酯清洗剂能与许多有机溶剂自由混合，它对油性污垢和水溶性污垢都有很好的去除力，而且对金属等被清洗表面有很好的润湿能力，清洗之后能使物体表面具有很好的亲水性。乳酸酯清洗剂具有使用损耗小，经济性好，对被清洗物无不良影响，无毒，易生物降解的优点，是ODS溶剂型清洗剂的一种新型替代清洗剂。它在电子工业中得到广泛应用，如用于对各种光盘、液晶显示器、磁头、芯片、电路板基、模块的清洗；也可用于光学镜头、印刷网板、油墨、金属的清洗。采用的清洗方式有浸洗、喷洗、手工洗、超声波组合清洗等。乳酸酯清洗剂的缺点是干燥性较差，因此在干燥工序中应采用异丙醇或甲醇等加以置换。目前在日本已有配合乳酸酯清洗剂使用的由蒸馏回收系统和组合型清洗系统组成的清洗装置成套设备。
目前市场上主流价格在24-28元/KG。