资料一　　　　富营养水处理之富氮处理介绍

氮能引起水环境的富营养化，在含氮废水排入水体以前必须进行脱氮去除，方法有物理化学法和生物反硝化法两大类，从彻底消除硝酸盐污染和降低脱硝成本的两个方面看，生物反硝化方法是目前最实用的好方法。

硝化过程是氨氮转化为硝酸盐氮的过程。由自养型好氧微生物完成的。硝化过程第一阶段由亚硝化菌将氨氮转化为亚硝酸盐，为亚硝化反应。第二阶段由硝化菌将亚硝酸盐进一步氧化为硝酸盐，为硝化反应。

反硝化过程是反硝化细菌在缺氧条件下，还原硝酸盐，释放出分子态氮（N2）的过程。采用不溶于水的有机物作为反硝化菌的碳源，为硝酸盐的还原提供还原力，称之为固相反硝化。反硝化分为自养反硝化和异养反硝化，自养菌生长繁殖较慢，脱氮速率低，所需的反应器容积要求较大,脱氮成本也较高，因此异养反硝化的应用受到了关注，异养反硝化需要外加有机碳源补充反硝化脱氮电子供体的要求。该工艺主要有以下优点:①工艺简单。固体碳源既可作为生物膜的载体,又能为反硝化作用提供还原力,系统易于调控。②安全。避免了传统工艺中碳源投加易过量而影响出水水质的风险。③运行稳定。固体碳源只在微生物酶的作用下分解,可为反硝化作用提供持续的还原力,有利于水处理系统的稳定运行。

影响固相反硝化速率：温度和流速，进水的PH值和溶解氧影响小。硝酸盐浓度和碳源的浓度都能影响微生物增殖速度，影响反硝化的速度。温度：降解菌和反硝化菌的活性都和温度有关，大多是中温型细菌，最适宜温度25-40度。

流速：过高的流速会导致降解菌从碳源上被冲刷流失。PH值：降解菌和反硝化菌有较好的抗酸碱波动能力。溶氧量：反硝化属兼性厌氧菌，反硝化过程在缺氧的情况下进行。

资料二　　　　　水族馆水处理之原理---脱氨氮

固相反硝化脱氮

一、氨氮存在形式及危害

氮是有机物的主要成分，鱼类的粪便及残饵中都含有大量的氮。据研究，饲料中的氮有60%-70%排泄到水体中。氮在水体中以氮气、游离氨、离子铵、亚硝酸盐、硝酸盐和有机氮的形式存在。其中游离氨NH3和离子铵NH4+被合称为氨氮。氨氮的毒性：水体中分子态的氨（NH3)、NH4+、NO2 -等积聚会引起水体溶氧急剧下降、有害气体增多，有害细菌和条件致病菌大量滋生，造成观赏鱼的体质下降，抗应激能力差，易导致各种病原菌的侵袭，造成观赏鱼疾病的大量暴发且难以控制，是水族箱（馆）的主要去除目标。
二、水族箱（馆）中积累的氨氮去除办法
    1、换水。换水繁琐，容易造成水体环境的较大波动，可能带入敌害、病害生物，同时也污染环境。

2、采取生物脱氮法，水族箱可以做到长时间不换水。其原理是把水族箱（馆）水中的有机氮和氮氨通过硝化和反硝化过程转化成氮气，最终从水中除去。

硝化过程       NH3----硝化细菌------→HNO3

氨氮在氨氧化细菌作用下先被氧化为相对低毒性的亚硝酸盐，进而再被亚硝酸盐氧化细菌氧化为毒性更低的硝酸盐。

反硝化过程　　HNO3-----反硝化细菌----→N2

硝酸盐部分被水生植物吸收，部分经过反硝化作用转化为N2散逸到空气中。

- 聚己内酯和聚乳酸在水族馆水处理中的作用

作为碳源，提供反硝化细菌生长的碳源。作为细菌生活的载体。

资料三：

可生物降解材料聚乳酸、聚己内酯作为

反硝化脱氮固相碳源的特点和优势

一、产品特点

- 脂肪族树脂，良好的生物相容性。

- 生物降解材料。

- 固体颗粒。

二、使用优势

1、提供碳源，材料表面形成大量的空洞网状结构，有利于反硝化菌的附着生长，并提供能量。

2、固态碳源如颗粒、管材、片板等形状，避免了投放液态碳源的弊端，清洁、环保、安全。

3、优异的生物降解性，碳源可逐步缓释，过程易于控制。

4、良好的反硝化效率，有效除去硝酸盐。

三、产品图片和包装

２５０克／瓶　　　　５００克／瓶　　　　１０００克／瓶

２５ＫＧ／袋